## Slide 1: Технології забезпечення конфіденційності та цілісності інформаційних ресурсів
ЛЕКЦІЯ 3. КАНАЛИ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ЗАГРОЗА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИМ РЕСУРСАМ

## Slide 2: Канали витоку інформації (атака та вторгнення в КС) та їх класифікація.
Сучасні системи обробки таємної та конфіденційної інформації являють собою складні програмно-апаратні комплекси, що володіють специфічними каналами витоку інформації, що супроводжують штатний процес обробки інформаційних ресурсів. Є певний перелік каналів витоку та перехвату інформції - Електромагнітні, Електричні, Акустичні, Кабелі ЛОМ, Закладки, Віруси, Візуальні, Індукційні, Параметричні.

## Slide 3
Однією із основних вимог комплексного захисту є системний підхід, тому при виявленні технічних каналів витоку інформації необхідно розглядати усю сукупність елементів захисту, включаючи основне обладнання технічних засобів обробки інформації (ТЗОІ), кінцеві пристрої, з’єднувальні лінії, розподілюючі та комутаційні пристрої, системи електропостачання, заземлення і т.п. Поряд із основними технічними засобами, що безпосередньо залучені до обробки та передачі інформаційних ресурсів, необхідно враховувати також допоміжні технічні засоби і системи (ДТЗіС) такі, як технічні засоби відкритого телефонного, факсимільного зв’язку, системи охоронної та пожежної сигналізації, електрифікації, радіофікації, електропобутові пристрої та інші струмопровідні металоконструкції.

## Slide 4
Відповідно до способів перехвату інформації, від фізичної природи, а також середовища розповсюдження канали витоку та перехвату інформації можна розділити на електромагнітні, електричні, акустичні, кабелі локальних обчислювальних мереж (ЛОМ), візуальні, індукційні, параметричні, закладки та віруси.

## Slide 5: Загрози безпеці інформації в комп’ютерних системах
Загрози циркулюючої в КС інформації, як правило, залежать від структури та конфігурації КС, технології обробки інформації в ній, стану навколишнього фізичного середовища, дій персоналу і структури самої інформації. З множини способів класифікації загроз інформації найбільш узагальненою (базовою) є їх класифікація за наслідками можливого впливу на інформацію:
 загрози порушення конфіденційності;
 загрози порушення цілісності;
 загрози порушення доступності.

## Slide 6
Загрози конфіденційності направлені на розголошування конфіденційної або секретної інформації. У разі реалізації цих загроз інформація стає відомою особам, які не повинні мати до неї доступу.
Загроза порушення конфіденційності має місце кожного разу, коли можливий несанкціонований доступ до певної закритої інформації, що зберігається в комп'ютерній системі або передається від однієї системи до іншої.
Інформація зберігає конфіденційність, якщо дотримуються встановлені правила її отримання.
Загрози цілісності інформації направлені на її зміну або спотворення, що призводить до порушення її якості або повного знищення. Цілісність інформації може бути порушена умисно, а також у результаті об'єктивних дій з боку середовища, що оточує систему. Ця загроза особливо актуальна для систем передачі інформації, комп'ютерних мереж і систем телекомунікацій. Умисні порушення цілісності інформації не слід плутати з її санкціонованою зміною, яка виконується повноважними особами з обґрунтованою метою (наприклад, такою зміною є періодична корекція певної бази даних). Інформація зберігає цілісність, якщо дотримуються встановлені правила її модифікації (знищення).

## Slide 7
Загрози доступності (відмова в обслуговуванні) направлені на створення таких ситуацій, коли певні умисні дії або знижують працездатність КС, або блокують доступ до деяких її ресурсів. Наприклад, якщо один користувач системи запитує доступ до певної служби, а інший чинить дії, які призводять до блокування цього доступу, то перший користувач отримує відмову в обслуговуванні. Блокування доступу до ресурсів може бути постійним або тимчасовим.

## Slide 8: Крім того, серед основних загроз інформації можуть бути наступні:
 розкрадання, перехоплення (копіювання інформації);
 знищення інформації;
 модифікація (перекручування) інформації;
 порушення доступності (блокування) інформації;
 заперечення дійсності інформації (фальсифікація);
 нав'язування помилкової інформації.

## Slide 9
Інформація зберігає доступність, якщо зберігається можливість її отримання або модифікації тільки відповідно до встановлених правил упродовж певного часу. Отже, загрози, реалізація яких призводить до втрати інформацією вказаних вище властивостей, відповідно є загрозами конфіденційності, цілісності або доступності інформації.

## Slide 10: Класифікація загроз безпеки
Є два основні класи потенційних загроз за приро дою їх виникнення: природні і штучні. Але поряд з цим загрози можна кла сифікувати і за іншими критеріями реалізації, які наведені далі.
Класифікація загроз за метою: несанкціоноване читання інформації, несанкціонована зміна інформації, несанкціоноване знищення інформації, повне або часткове руйнування КС (від короткочасного виведення з ладу окремих модулів до фізичного стирання системних файлів);
Класифікація загроз за принципом впливу на КС: використання легаль них каналів отримання інформації (наприклад, несанкціоноване читання з файлу); використання прихованих каналів отримання інформації (наприклад, недокументованих можливостей ОС); створення нових каналів отримання інформації (наприклад, за допомогою програмних закладок).

## Slide 11
Класифікація загроз за характером впливу на КС: активний вплив – не санкціоновані дії в системі; пасивний вплив – несанкціоноване спостережен ня за процесами в системі.
Класифікація загроз, що виникають через слабкий захист: неадекватна політика безпеки (в т.ч. помилки адміністратора); помилки і недокументовані можливості ПЗ (так звані “люки” – вбудовані в систему спеціальні входи, призначені для тестування або налагодження, але випадково залишені, що дозволяє обходити систему захисту); раніше впроваджені програмні закладки.
Класифікація загроз за способом впливу на обʼєкт атаки: безпосереднє перевищення користувачем своїх повноважень; робота від імені іншого ко ристувача або перехоплення результатів його роботи.
Класифікація загроз за способом дій порушника: в інтерактивному режимі (вручну) або в пакетному режимі (за допомогою спеціальних програм, без участі користувача).

## Slide 12
Класифікація загроз за використовуваними засобами атаки: штатні за соби без використання додаткового ПЗ; ПЗ третіх фірм (віруси, шкідливі програми; ПЗ, розроблене для інших цілей – відладчики, мережеві монітори і т. д.).
Класифікація загроз за обʼєктом атаки: апаратні засоби (обладнання); програмне забезпечення, дані, персонал.
Можливі шляхи реалізації загроз безпеки для перерахованих обʼєктів атаки представлені в таблиці 2.1.

## Slide 14: Канали несанкціонованого отримання інформації в КС
Канали несанкціонного отримання доступу до інформації це такі дестабілізуючі чинники, наслідком проявлення яких може бути отримання (або небезпека отримання) інформації, яка захищається, особами або процесами, що не мають на це законних прав (повноважень).

## Slide 15: Основними типами каналів несанкціонного доступу до інформації є:
1. Канали, що відносяться безпосередньо до опрацювання інформації і без доступу зловмисника до елементів та вузлів комп’ютерної техніки:
- викрадення носіїв інформації, прослуховування розмов осіб, які мають відношення до КС (чи ІС);
- провокація на розмови осіб причетних до КС (чи ІС);
- використання зловмисником візуальних засобів;
- використання зловмисником оптичних засобів;
- використання зловмисником акустичних засобів.

## Slide 16
2. Канали, які виявляються в процесі опрацювання інформації без доступу зловмисника до елементів КС:
- електромагнітні випромінювання пристроїв відображення інформації, процесорів, зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв, апаратури зв’язку, ліній зв’язку, допоміжної апаратури;
- паразитні наведення в системах телефонного та диспетчерського зв’язку, в мережах живлення (50 Гц), в шинах заземлення;
- підключення генераторів завад, апаратури реєстрації;
- огляд відходів виробництва, що потрапляють за межі контрольованої зони.

## Slide 17
3. Канали, які виявляються і не відносяться до опрацювання інформації з доступом зловмисника до елементів КС, але без зміни останніх:
- копіювання бланків з вихідними даними, магнітних носіїв, з пристроїв відображення, вихідних документів та ін.;
- викрадення виробничих відходів.

## Slide 18
4. Канали, які виявляються в процесі опрацювання інформації з доступом зловмисника до елементів КС, але без зміни останніх:
- запам’ятовування інформації із бланків з вихідними даними, з пристроїв наочного відображення, інформації на вихідних документах, службових даних;
- копіювання інформації в процесі опрацювання;
- копіювання дублікатів масивів і вихідних документів;
- використання програмних пасток;
- використання недоліків систем програмування;
- використання недоліків операційних систем.

## Slide 19
5. Канали, що мають пряме відношення до опрацювання інформації з доступом зловмисника до елементів комп’ютерної техніки із зміною останніх:
- підміна носіїв інформації, первинних документів, апаратури;
- підміна елементів (фрагментів) програм, елементів баз даних.
6. Канали, які виявляються в процесі опрацювання інформації з доступом зловмисника до об’єктів комп’ютерної техніки із зміною її елементів:
- незаконне підключення до апаратури, ліній зв’язку;
- зняття інформації з процесорів, апаратури зв’язку, ліній зв’язку, зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв, допоміжної апаратури.

## Slide 20: Дякую за увагу!